## Slide 1: Prosjekt IELET2111

## Slide 2: Innhold
Generelt oppsett
ADC og interrupt
Timere og PWM
Seriell kommunikasjon
Ideer til bruk og videre utvikling

## Slide 3: Generelt oppsett: kjøleprogram
To sensorer: Potensiometer og temperatursensor, en motorvifte.
ADC for måling av sensorverdier.
Temperatur printes til serial monitor via USART.
Dersom potensiometeret går over 30% av maksverdi skrus viftemotoren seg på.
Timer som styrer PWM for å drive viftemotoren.
Verdien på temperatursensoren styrer hastigheten på viften.

## Slide 4: ADC og interrupt
Analog to digital converter nødvendig for å lese sensorene.
ADC kan kun lese en sensor av gangen. Toggler mellom de to sensorpinnene etter hver avlesning.
Interruptfunksjon trigges med ADC_vect. Dette betyr den trigges når ADC-konverteringen er ferdig, altså ved hver konvertering.
Switch-case inne i interrupt-funksjonen. Sjekker hvilken pin som er blitt lest av og lagrer avlesningsverdi. Toggler inngangspinne før neste avlesning.
Leser av sensorverdi med ADC-registeret. Bruker right adjusting resultatbits som default.
Bruker prescaler på 128, dette gir 125 kHz.

## Slide 5: Hvorfor denne løsningen?
Finner ingen løsning der ADC kan kjøre parallelt med to sensorer. Derfor må hver sensor leses etter hverandre.
Interrupt er hardware-basert. Kan derfor ikke bruke spesifiserte tilfeller for å trigge interrupten som en if-else-løsning. Kan kun bruke interrupt-vektorene som eksisterer fra før av.
ISR(ADC_vect) trigges når konverteringen er ferdig. Må derfor sortere hvilke verdier som er relevante etter interrupten.
Mest praktisk å da lese hvilken pinne som trigget interrupten og sortere basert på dette.
Anbefalt å ha så korte ISR-funksjoner som mulig. Switch-case-strukturen er likevel relativt kort.
Anbefalt å bruke frekvens på 50-200 kHz for full oppløsning. Lavere frekvens betyr mer nøyaktighet.

## Slide 6: Timere og PWM
Timere og PWM brukes for å drive viftemotoren
En timer er nødvendig for å generere et PWM signal på OCR0A
En timer lar oss variere PWM signal fra 0V-5V
De fleste vifter drives på 12V, ikke 5V (--)

## Slide 7: Hvorfor denne løsningen?

## Slide 8: Seriell kommunikasjon
USART nødvendig for å kommunisere mellom ATmega328P og PC
Det er lagd et bibliotek for å sende og motta tekst og tall mellom -32,768 to 32,767
Funksjonene for tekst bruker pekere for å iterere gjennom minneadressene
Alle funksjonene er avhengig av NULL-terminering på en eller annen måte
Valgt en BAUD-rate på 9600
Bruker 8 data bits og 1 stop bit
ATmega sender temperatur som kan avleses i seriellmonitor på PC
Terskelverdi kan endres via seriellmonitor

## Slide 9: Hvorfor denne løsningen?
USART er veldig enkelt å sette opp og bruke i forhold til å bruke I2C
BAUD-raten er mer enn rask nok for denne applikasjonen
Ved å lage et bibliotek er det enkelt å utvide prosjektet, for eksempel med flere sensornoder snakker sammen med seriellkommunikasjon

## Slide 10: Ideer til bruk og videre utvikling
Dette er et avkjølingsprogram. Programmet overvåker både temperatur, og mekanisk endring som resultat av økt temperatur.
Sammenhengen mellom temperaturmålingen og viftehastigheten fungerer i praksis likt som en CPU-vifte i en PC. En kan se for seg å videreutvikle/tilpasse programmet til å brukes i denne typen elektronikk.
Programmet er laget for å lett kunne legge til flere inputkanaler i ADC-avlesningen. Det eneste som trengs er å legge til en ekstra case i Switch-case-strukturen i ISR-funksjonen. Man må i så fall også lage en annen metode for svitsjing av inputkanaler som for eksempel en for-løkke.